## Slide 1: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Інженерно-технологічний інститут Кафедра технології харчуванняКурсовий проєкт З освітньої компоненти «Устаткування закладів ресторанного господарства» на тему: кипятильник безперервної дії .
Виконав здобувач освіти групи ТХ-22-1 освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 харчові технології Скуратівський Олексій Андрійович ПІП керівника Бровенко Т.В. кондидант технічних наук, доцент.

## Slide 2: Вступ
Актуальність: Забезпечення гарячої води є важливим завданням для закладів ресторанного господарства. Кип'ятильники безперервної дії забезпечують стабільну подачу гарячої води для приготування напоїв, страв та санітарних потреб.
Мета: Розробити проект сучасного кип’ятильника безперервної дії, що відповідає вимогам енергоефективності та продуктивності.
Завдання:
  Провести аналіз існуючих моделей обладнання.
  Розробити конструкцію нового апарату.
  Виконати теплові та конструктивні розрахунки.
  Розробити заходи з охорони праці та довкілля.

## Slide 3: Загальна частина: Матеріали та продукція
Вихідний матеріал:Вода, що відповідає стандарту ДСТУ 7525:2014.
Основні параметри якості:
  Прозорість: безбарвна, без домішок.
  Жорсткість: ≤ 7 мг-екв/л.
  Вміст заліза: ≤ 0,3 мг/л.
  Мінералізація: ≤ 1000 мг/л.
Готова продукція:
  Температура води: 95–100 °C.
  Стабільний потік: 5–10 л/хв.
Вплив якості води на обладнання:
  Використання пом'якшувальних систем для запобігання накипу.
  Регулярна профілактична очистка нагрівальних елементів.

## Slide 4: Загальна частина: Технологічний процес
Нагрівання води до температури кипіння (100 °C)..
Основні процеси:
  Теплопередача від нагрівального елемента до води.
  Конвекція для рівномірного розподілу тепла.
Методи підвищення ефективності:
  Збільшення площі теплообміну.
  Використання примусової конвекції.
  Застосування ізоляції для зменшення тепловтрат.

## Slide 5: Загальна частина: Технологічний процес
Існуючі варіанти організації технологічного процесу
Нагрівання в ємності з періодичною подачею води:
  Принцип: вода нагрівається в резервуарі, після чого використовується.
  Переваги: проста конструкція, низька вартість.
  Недоліки: переривчаста подача, значні тепловтрати.
Проточний нагрів із використанням теплообмінника:
  Принцип: вода проходить через теплообмінник, де безперервно нагрівається.
  Переваги: висока продуктивність, мінімальні тепловтрати, стабільна температура.
  Недоліки: складність конструкції, вища вартість.
Комбінована система нагріву з резервуаром-акумулятором:
  Принцип: поєднання резервуара для зберігання гарячої води з проточним нагріванням.
  Переваги: висока продуктивність, стабільність температури навіть при пікових навантаженнях.
  Недоліки: складність експлуатації, великі габарити.

## Slide 6: Огляд існуючих апаратів
Hendi 211137:
  Об’єм: 10 л.
  Потужність: 1,3 кВт.
  Температура: 30–100 °C.
  Особливості: некапаючий кран, захист від перегріву.
Frosty WBF-15:
  Об’єм: 14 л.
  Потужність: 2,5 кВт.
  Температура: 30–110 °C.
  Особливості: двоступенева теплова захист, каплесбірник.
Висновок:
  Frosty ефективніший, але має складнішу конструкцію.
  Проточний теплообмінник обрано як оптимальне рішення для проекту.

## Slide 7: Матеріальні розрахунки
Вихідні дані:
  Продуктивність: 15 л/хв.
  Початкова температура води: 15 °C.
  Кінцева температура води: 95 °C.
  Тривалість роботи: 8 годин/доба.
Обсяги нагрітої води:
  За хвилину: 15 л.
  За годину: 900 л.
  За добу: 7200 л.
Необхідна теплова енергія:
  За хвилину: 5040 кДж.
  За годину: 302 400 кДж.
  За добу: 2,42 ГДж.

## Slide 8: Теплові розрахунки
Тепловий баланс:
  Теплота для нагрівання води: 2,42 ГДж/доба.
  Тепловтрати: 5% (120 960 кДж/доба).
  Тепловий потік: 84 000 Вт.
Оптимізація втрат:
  Герметизація корпусу.
  Покращення ізоляції.
  Автоматизація контролю температури.

## Slide 9: Конструктивні рішення
Габарити корпусу:
  Діаметр: 220 мм.
  Висота: 440 мм.
  Робочий об’єм: 0,033 м³.
Матеріали:
  Корпус: нержавіюча сталь AISI 304.
  Ізоляція: пінополіуретан (30–50 мм).
Теплообмінник:
  Площа теплообміну: 2,1 м².
  Коефіцієнт теплопередачі: 500 Вт/м².

## Slide 10: Підбір допоміжного устаткування
Насос:
  Продуктивність: 15–20 л/хв.
  Напір: 5 м.
  Тип: відцентровий (Pedrollo PKm 60).
Трубопроводи:
  Матеріал: нержавіюча сталь або харчовий поліпропілен.
  Діаметр: 20–25 мм.
Система контролю:
  Контролери температури: Omron E5CC.
  Запобіжний клапан: 6–8 бар.
  Фільтри: сітчасті з нержавіючої сталі.

## Slide 11: Охорона праці
Основні ризики:
  Термічні опіки, електричні удари.
Заходи безпеки:
  Автоматичний контроль температури і тиску.
  Заземлення апарата.
  Регулярна перевірка обладнання.
Організація робочого місця:
  Вентиляція приміщення.
  Нековзке покриття підлоги.
  Спеціальний одяг для персоналу.

## Slide 12: Охорона навколишнього середовища
Атмосфера:
  Герметичність системи.
  Енергоефективність для зниження викидів CO₂.
Водні ресурси:
  Замкнений цикл водопостачання.
  Використання фільтрів для очищення.
Ґрунт:
  Утилізація відходів (накипу).
  Запобігання аварійним витокам води.

## Slide 13: Висновки
Результати проекту:
  Розроблено конструкцію ефективного кип’ятильника безперервної дії.
  Оптимізовано тепловий баланс і матеріальні витрати.Особливості: некапаючий кран, захист від перегріву.
  Забезпечено відповідність стандартам енергоефективності та безпеки.
Перспективи:
  Використання відновлюваних джерел енергії.
  Впровадження автоматизації процесів.